## Slide 1
Identificazione dei parametri e controllo di un pendolo inverso su un canale di comunicazione
Laureando: Americo Cherubini
Mat. 289499
Tesi di Laurea Triennale in Ingegneria dell’Informazione
Relatore: Prof. D’Innocenzo Alessandro
Correlatore: Prof. Zacchia Lun Yuriy Anno accademico 2024-2025

## Slide 2
Sviluppo dell’ambiente di simulazione;
Stabilizzazione con PID;
  Struttura a doppio loop;
Raccolta dati input-output;
Identificazione parametri delle matrici A, B del sistema mediante regressione lineare;
  Identificazione in caso di rumore gaussiano;
  Identificazione in caso di perdite sul dataset;
Controllo ottimo con LQR;
  Inseguimento del gradino con Internal Model Design;
Perdite di pacchetti;
  Policy di Hold con decadimento esponenziale dell’ingresso per far fronte alle perdite;
Conclusioni e sviluppi futuri.
Panoramica Generale

## Slide 3
Sviluppo dell’Ambiente di Simulazione – Equazioni del Moto
Derivazione delle equazioni del moto di un pendolo inverso su carrello e implementazione
Viene utilizzato MATLAB come ambiente di sviluppo.
Con e .
Diagramma a corpo libero di un pendolo inverso.

## Slide 4
  Utilizzo del solutore numerico RK-4
  Passo di simulazione
  Periodo di loop del controllore
  Lunghezza asta , di massa
  Massa del carrello
Sviluppo dell’Ambiente di Simulazione – Specifiche di Simulazione
Simulazione del sistema libero, senza alcun ingresso di controllo (Sanity-check).

## Slide 5
Controllore con PID – Richiami e Architettura a Doppio Ciclo
Controllore Proporzionale-Derivativo-Integrativo, regola una variabile di processo, confrontando il valore letto con quello desiderato (setpoint).
Utilizzato nella forma discreta:
Architettura a doppio ciclo PID; uno impiegato nella stabilizzazione dell’angolo, e l’altro nel controllo del carrello (Vivek K. P., et al., 2017), (Dang, et al. 2024), (Samadh, 2017):
Diagramma a blocchi di un controllore PID a tempo continuo.

## Slide 6
Simulazione e Raccolta Dati Ingresso-Uscita
Simulazioni multiple del sistema a ciclo chiuso, e raccolta dati su stato e ingresso per ogni istante di tempo;
Riferimento al carrello basato su una combinazione di una o più onde quadre smussate;
Obiettivo: eccitare il sistema nell’intorno del punto di linearizzazione, e raccogliere i dati ingresso-uscita(stato).
Simulazione del sistema a ciclo chiuso con controllore a doppio ciclo PID.

## Slide 7
Stima delle Matrici e del Sistema – Regressione Lineare
Ipotesi di linearità nell’intorno di dinamiche locali del pendolo invertito descrivibili dal sistema spazio-stato:
Formulazione del problema di regressione lineare per la stima di A e B, a partire dai dataset con dati ingresso-uscita(stato) raccolti:
Con vettore di stato del sistema

## Slide 8
Caso di rumore gaussiano a diversi livelli di deviazione standard sovrapposto alle letture di stato;
Caso di perdite di dati nella fase di raccolta; ricostruzione dei vuoti basata su interpolazione lineare.
Stima delle Matrici e del Sistema – Impatto di Disturbi
Fallimento nella stabilizzazione
Divergenza in prossimità del 100%
Andamento RMSE medio al variare della probabilità di perdita.
Andamento RMSE medio al variare dell’intensità del rumore.

## Slide 9
Controllo Ottimo – Cenni su LQR
Il controllo LQR (Linear Quadratic Regulator) è una tecnica di sintesi di controllori ottimi per sistemi lineari tempo-invarianti espressi in forma spazio-stato. Il problema consiste nel minimizzare la funzione costo quadratica:
dove e sono le matrici di peso che ponderano rispettivamente il costo dallo scostamento dello stato e il costo energetico dell’input di controllo .
Il problema si risolve determinando una legge di controllo lineare del tipo , dove K è calcolata risolvendo la Algebraic Ricatti Equation (ARE):
Si ottiene che (Nel caso discreto il problema è analogo, e si ottiene che ).

## Slide 10
Controllo Ottimo
– Tracciamento di un Riferimento a Gradino con Internal-Model-Design
Diagramma a blocchi del controllore esteso con integratore.
Estensione del controllore con capacità di tracciamento di un riferimento a gradino in linea con il principio dell’Internal Model Design;
Valutazione dell’efficacia del tracciamento attraverso la funzione di costo

## Slide 11
Perdite di Pacchetti di Attuazione – Risultati Preliminari
L’ingresso di controllo con perdite diventa con
Boxplot del costo di tracking vs probabilità di perdita del pacchetto (%).
Tasso di successo medio nella stabilizzazione vs probabilità di perdita del pacchetto (%).

## Slide 12
Policy di Compensazione Temporale – Hold con Decadimento Esponenziale
Nuova policy di controllo
Andamento della soglia di probabilità di successo completo (100% delle simulazioni) al variare di .
Tasso di successo nella stabilizzazione vs probabilità di perdita per varie

## Slide 13
Conclusioni & Sviluppi Futuri
Sono stati validati con simulazioni vari approcci al problema dell’identificazione e controllo del pendolo inverso, considerando l’impatto di disturbi:
  Impiego con successo delle matrici spazio-stato A e B nella sintesi di controllori ottimi (LQR);
  Impiego con successo di una policy di hold dell’ingresso con decadimento esponenziale, e studio delle performance al variare di (picco trovato per ).
Sviluppi Futuri…
  Validazione su un modello hardware reale;
  Modelli di disturbi più complessi (ritardi, burst, …);
  Identificazione e controllo con machine learning;
  Approccio stocastico all’analisi della stabilità.

## Slide 14
Riferimenti Bibliografici
Chen Chi‑Tsong linear system theory and design – 1999 https://doi.org/10.1016/0005-1098(86)90039-7.
Dang Thai-Bao [et al.] PID Control for Cart and Pole system: Simulation and Experiment – 2024 https://ejournal.ptti.web.id/index.php/jfsc/article/view/165.
Vivek Kumar pathak and Sankalp paliwal Analysis & Control of Inverted Pendulum System Using PID Controller – 2017 https://www.ijera.com/papers/Vol7_issue5/Part-4/A0705040104.pdf.